- Vnútorné chrómové kľučky dverí

- Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, spolujadzca

- El nastaviteľná bedrová opierka vodiča

- Vyhrievanie predných sedadiel, vyhrievaný veniec volantu

- Predná lakťová opierka posuvná

- Zadná lakťová opierka s držiakmi na nápoje a otvorom na lyže

- Tónované sklá, Palubný počítač

- El. Ovládanie predných a zadných okien

- Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania s alarmom a imobilizérom

- El. Ovládané vyhrievané sklopné vonkajšie spätné zrkadlá

- Automatická dvojzónová klimatizácia

- Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

- Svetelný senzor

- Predné a zadné parkovacie senzory

- Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu

- Rádio s 8” farebným LCD a služby Apple CarPlay/Android Auto

- Ovládanie audiosystému na volante

- AUX+USB Bluetooth

- Zadná parkovacia kamera

- 6 reproduktorov

- Cenníková cena za vozidlo  20.390 €

- Zľava BONUS  1500 €

8,0  8,1 l/100 km

6,1   6,3l/100 km

5,4   5,5l/100 km

6,3  6,4l/100 km

6,0   6,1l/100 km

136-138 g/km

1,5i

81 kW / 110 k

144 Nm / 3500 ot/min

1498 cm3

Benzín

Manuálna  6st.

- Rozmer pneu: 225/45 R17, Zliatinové disky kolies

- Dojazdové rezervné koleso

- Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe vozidla  s ukazovateľmi smeru

- Predná chrómová maska

- Chrómová lišta na spodnej hrane okien

- Predné hmlové svetlomety

- Predné projektorové svetlomety so statickým prisvecovaním zákrut

- LED denné svetlá s funkciou parkovacích svetiel

- ABS – antiblokovací system

- ESC Stabilizačný system

- HAC asistent pre rozjazd do kopca

- Airbag vodiča a spolujadca (vypínateľný)

- Predné bočné airbagy

- Okenné airbagy vpredu a vzadu, Kolenný airbag

- Elektronická parkovacia brzda

- AEB system autonómneho núdzového brzdenia

- FCWS system varovania pred čelným nárazom

- DAA systém na sledovanie únavy vodiča

- Automatické prepínanie diaľkových svetiel

- Automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde

- LKAS system pre automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu

- Monitorovanie tlaku v pneumatikách TPMS

- Úchytky na detskú sedačku (ISOFIX)

- Elektrický posilňovač riadenia

- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný kožený volant

i30 FL kombi

1,5i Family

81 kW/110k

18 590

18 890